Содержание

Общие указания											4

Технические данные										4

Комплектность											5

Требования безопасности									5

Подготовка к работе										6

Порядок работы											7

Техническое обслуживание									8

Правила хранения											8

Возможные неисправности и методы их устранения					9

Гарантийные обязательства									9

Сервис центры									     		11

Гарантийный талон										13

Общие указания.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством! Эксплуатация электронасоса должна производиться в строгом соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Электронасос бытовой погружной вихревого типа предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 100 мм и более и может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов.

Температура перекачиваемой воды должна быть не более +35°С,

Выносная конденсаторная коробка электронасоса должна быть установлена в помещении или под навесом.

По степени защиты от поражения электрическим током электронасос относится к погружным насосам класса IPX8 и может работать полностью погруженным в воду на глубину до 60 метров. При этом расстояние от дна скважины до насоса не должно быть менее 0,6 метра. Категорически запрещается включать насос, не погруженный полностью в воду, за исключением проверки исправности электродвигателя, не более чем на 5 секунд.

Первое включение производить не ранее чем через 5-10 мин после погружения электронасоса в воду.

Не допускается перекачивание загрязненных, щелочных, кислотных жидкостей и растворов. Вода не должна содержать песка и других механических примесей. Минерализация воды не более 1500 г/м3, кислотность pH в пределах 5-9, содержание песка не более 40 г/м³.

Срок службы 5 лет, минимальная наработка 6 000 часов.

Технические данные

Основные параметры электронасоса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Напряжение питания | 220В/50Гц |
| --- | --- |
| Степень защиты | IPX8 |
| Полезная мощность | 750Вт |
| Максимальная высота подъема воды | 50м |
| Максимальная производительность | 2400л/час |
| Максимальная температура воды | +35°С |
| Диаметр выходного отверстия | 1 дюйм |

Напорно-расходная характеристика электронасоса

Н - напор в метрах водяного столба,

Q - объемная подача в литрах в час

Электрическая принципиальная схема насоса

Условное обозначение элементов схемы:

ЭН - электронасос;

С - конденсатор;

ТР - тепловое реле;

ВС – выключатель сети;

КС – соединительная колодка;

КК – конденсаторная коробка

Условные обозначения цвета изоляции жил кабеля: г - голубой, ч - черный, кч - коричневый, жз - желто-зеленый (заземляющая жила).

Комплектность

1. Электронасос с конденсаторной коробкой и шнуром питания – 1шт

2. Руководство по эксплуатации - 1шт.

3. Упаковочная коробка – 1шт

Требования безопасности

Категорически запрещается монтаж, обслуживание, демонтаж электронасоса под напряжением.

Категорически запрещается эксплуатация электронасоса без надежного закрепления и заземления. При этом подключение электронасоса осуществляется трех проводной сетью, имеющей заземляющую жилу.

Электронасос не представляет опасности поражения электрическим током от заряженного конденсатора в случае прикосновения к штырям штепсельной вилки через одну секунду после отключения его от сети.

Во избежание несчастных случаев рекомендуется получить подтверждение о правильности выполнения работ по установке и подключению электронасоса к питающей сети у инспектора Госэнергонадзора.

Установку и подключение электронасосов должен производить квалифицированный специалист.

Шнур питания ремонту не подлежит. Если шнур поврежден, насос снять с эксплуатации. Ремонт провести в авторизованном сервисном центре.

Для наращивания электрического кабеля использовать кабель с соответствующими сечением и изоляцией.

Запрещается нахождение в водоеме с включенным насосом людей или животных.

Запрещается тянуть или переносить насос, держась за электрический кабель.

Запрещается эксплуатация насоса без устройства защитного отключения в цепи электропитания насоса.

Подготовка к работе

Для ввода электронасоса в действие необходимо:

- произвести подключение розетки к питающей сети с учетом требований безопасности, изложенных выше;

- убедиться в отсутствии механических повреждений электрического кабеля питания;

- соединить электронасос с помощью переходников с напорным трубопроводом или шлангом диаметром не менее 1 дюйма (см. Схему установки электронасоса)

- привязать трос к отверстиям в крышке электронасоса;

- опустить электронасос воду и закрепить трос над скважиной, колодцем и т.п. Насос должен быть расположен не ближе 60 см от дна и 50 см от поверхности воды.

Не допускайте попадания инородных тел, острых предметов и т.п. в отверстие крышки внизу электронасоса во избежание повреждения резиновой диафрагмы.

Спуск электронасоса производите, удерживая трос и трубопровод, следите за свободным подвешиванием шнура питания. При опускании электронасоса оберегайте шнур от возможных повреждений. Опустив электронасос в скважину, закрепите трос и трубопровод на поверхности таким образом, чтобы вес трубопровода и находящейся в нем воды не передавался на шнур питания.

ВНИМАНИЕ! Конденсаторную коробку и розетку необходимо разместить под навесом или в помещении, защитив их от возможного воздействия брызг воды и атмосферных осадков.

Для исключения возможности засорения насосной части, рекомендуется установить обратный клапан на выходе насоса

Схема установки электронасоса

1 - электронасос;

2 - трубопровод;

3 - трос;

4 - шнур сетевого питания;

5 - коробка конденсаторная.

Порядок работы

Перед включением электронасоса в сеть, убедитесь в его полном погружении.

Подключите электронасос к сети с помощью штепсельной вилки.

Внимание! Эксплуатируйте электронасос только в разработанной и очищенной скважине. В случае появления загрязненной воды электронасос следует выключить и еще раз проверить положение насоса относительно дна водоема или скважины.

Помните, что перекачивание воды с повышенным содержанием механических примесей приводит к сокращению срока службы электронасоса и лишает права на гарантийный ремонт.

Производительность электронасоса зависит от глубины залегания воды, длины, диаметра и типа используемого трубопровода и т. д. Для предотвращения выкачивания воды из скважины, колодца, согласуйте производительность последних с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, установленного на выходе трубопровода из скважины, колодца. При этом объемная подача не должна быть менее 400 л/час.  Дальнейшее уменьшение объемной подачи и полное перекрытие вентиля могут привести к перегреву и выходу электронасоса из строя.

Во избежание перегрева и порчи излишков питающего кабеля, во время работы электронасоса не оставляйте его в плотно смотанной бухте, затрудняющей доступ воздуха для охлаждения.

В случае остановки работающего насоса из-за срабатывания теплового реле, включение электронасоса после остывания реле и устранения причин срабатывания осуществить путем нажатия кнопки активации реле на конденсаторной коробке.

Понижение напряжения в сети при работающем электронасосе, ведет к снижению развиваемых насосом напора, производительности и к повышению потребляемого тока.

При понижении напряжения в сети ниже 200В рекомендуется применять стабилизатор напряжения соответствующей мощности, либо привести напряжение в норму иным способом.

Техническое обслуживание

Электронасос не требует специального обслуживания.

Для обеспечения длительной эксплуатации электронасоса необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.

При снижении напора или производительности электронасоса при напряжении в сети не ниже 200В, отключите электронасос от питающей сети и извлеките из скважины, колодца. Подъем электронасоса осуществляйте при помощи троса и трубопровода, оберегая электрический кабель от возможных повреждений. После подъема произведите визуальный осмотр фильтра электронасоса и очистите его при необходимости. Если производительность или напор не повысились, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Правила хранения

Если электронасос был в эксплуатации, то перед хранением его следует промыть в чистой воде, тщательно слить остатки воды из насосной части и просушить.

Электронасос при хранении не требует специальной консервации.

Хранение электронасоса допускается при температуре от +5 до +35°С в сухом и чистом помещении на расстоянии не менее I м от отопительных устройств. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов. Не допускается хранение электронасоса под воздействием прямых солнечных лучей. Шнур питания должен быть свернут в бухту диаметром не менее 250 мм.

При кратковременных перерывах в работе (до 10 дней) электронасос рекомендуется оставить погруженным в воду.

Возможные неисправности и методы их устранении

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Электронасос не запускается | 1. Нет напряжения в сети. 2. Низкое напряжение в сети. 3. Электронасос засорен песком 4. Сработала тепловая защита (ТЗ). | 1. Проверить наличие напряжения в сети. Проверить состояние контактов в вилке и розетке 2. Добиться стабильного напряжения, установить стабилизатор напряжения 3. Поднять электронасос, промыть чистой водой. 4. Устранить причину. Включить автомат ТЗ. |
| 2. Снизился напор и производительность электронасоса | 1 . Неисправность крепления или разрыв трубопровода. 2. Забились отверстия фильтра. 3. Большое падение напряжения в сети. 4. Износ рабочего колеса | 1. Поднять электронасос, проверить целостность и крепление трубопровода. Неисправность устранить. 2. Поднять электронасос, Очистить отверстия фильтра. 3. Обеспечить напряжение при включенном электронасосе 220В ± 8% 4. Заменить рабочее колесо |
| 3 . После кратко- временной работы срабатывает защитное устройство | 1. Напряжение в сети выше или ниже допустимого предела. 2. Электронасос засорен песком. | 1. Отключить электронасос до установления нормального напряжения. 2. Поднять электронасос, очистить насосную часть |

Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня продажи при условии эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству.

В течение гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно отремонтировать электронасос, вышедший из строя по вине производителя. Потребитель должен обращаться для бесплатного устранения неисправности в авторизованный сервисный центр Поставщика.

Поставщик не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие выхода насоса из строя.

Поставщик сохраняет за собой право изменения конструкции в целях ее совершенствования.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в случае:

- вскрытия конденсаторной коробки;

- нарушения целостности изделия, или повреждения шнура питания;

- несоблюдения правил монтажа, ухода и обслуживания во время эксплуатации и хранения, изложенных в данном руководстве;

- небрежного хранения, эксплуатации и транспортирования, как покупателем, так и торгующей организацией, повлекших за собой повреждение изделия;

- отсутствия штампа магазина с отметкой даты продажи.

По истечении срока службы насоса, эксплуатация его допустима только после проверки в специализированной мастерской сопротивления изоляции между контактами вилки шнура электропитания и металлическим корпусом электродвигателя.

Сервис-центры:

Единая служба технической поддержки

Тел.: (495) 318-05-42, 318-05-57

- Астрахань, ул. Латышева,7, тел.: (8512) 628-262.

- Белгород, ООО "Агроторгсервис", ул. Карачанская 399,

ТСЦ "уДачный", тел.: (4722) 587-277, 207-256.

- Владимир, ул. Безыменского, д. 56, (4922) 44-68-90

- Волгоград, проспект Ленина д.69 "А" офис 15.
тел.: 8(8442) 73-49-02; 8(8442) 72-83-15.

- Воронеж, ул. Острогожская, 73, (4732) 36-46-35

тел.: (4732) 47-00-50, 76-11-21

- Екатеринбург, ул. Самолетная, 53/А, ПТК "Белый тюльпан"
тел.: (343) 214-98-21, 213-64-30.

- Иркутск, ул. Челнокова, 46, оф. 36А, тел.: (3952) 50-57-32.

- Казань, Чуйкова, 15б, тел.: (843) 526-60-39.

- Калининград, ул. Мусоргского, 10, тел.: 8-909-775-16-45.

- Краснодар, "ЦК-Контакт", ул. Темрюкская, 58, тел.: (861) 222-54-86, 222-56-58

- Красноярск, ул. Северное шоссе, 17, тел.:(391) 293-56-69

- Курск, ООО "УПТК "Электрокомплект", ул. 3-я Кожевенная, 42, тел.:(4712) 50-29-50, 50-27-18, 50-16-49, 50-27-17.

- Липецк, ТК "Пульс", ул. Гайдара, 2Б, тел.:(4742)72-84-04, 24-00-58.

- Махачкала, ООО "Ресанта-Комакс", ул. Ярагского, 83 «а»,

тел.: (8722) 61-00-51.

- Москва, Внутренний проезд, д. 8, строение 4, тел.: (495) 318-05-57.

- Нефтеюганск, ул. Набережная, стр. 16/11, тел.: (3461) 22-77-43, 27-82-82.

- Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 6,

тел.: (831) 257-43-82, 257-04-61

- Новосибирск, ул.9-го Ноября,24, тел.: (383) 266-85-61, 206-15-48.

- Омск, ИП Мартюшев ТД "Электростиль", ул. 10 лет Октября, д.199, тел.:(3812)57-21-86, 36-83-05, 36-83-06.

- Пенза, ул. Измайлова, 17а, тел.: (8412) 660-188.

- Пермь, ул. Героев Хасана, 105, корп.70,
тел.: (342) 298-30-08.

- Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75,

тел.: (863) 269-27-14, 257-79-77.

- Рязань, ул. Зубкова, д. 18, к.6, тел.: (4912) 22-91-60

- Самара, ул. Мечникова, 1, тел.: (846) 977-73-04.

- Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 120, лит.Б
БЦ "Троицкое поле-2", тел.: (812) 495-41-59; 716-58-29; 973-30-15.

- Саратов, ул. Депутатская, д. 2, тел.: (8452) 557-938; 580-878.

- Сочи-Адлер, ул. Гастелло, д.40а.

тел.: 8(8622) 90-50-24; 8(901) 491-67-79.

- Тверь, ул. М. Буденного, д. 6А, оф. 1, (4822) 74-34-95

- Тула, Торховский проезд, д.4, (4872) 38-53-44

- Уфа, ул. Гурьевская, 3а, тел.: (347) 229-43-29.

- Челябинск, ул. Морская, д. 6, тел.: (351) 222-43-15, 222-43-16

- Ярославль, тутаевское шоссе д.2 стр.3, (4852) 58-99-42

- Казахстан, г. Алматы, Илийский тракт 37,
тел.: 8(727)239 91 54, тел 8(727)385-03-97.

- Украина, АРК,  г. Симферополь, 9 км Московского шоссе, база "WEST", тел.: 8 (0652) 713-681

- Украина, г. Одесса, ул. Дальницкая, 46, тел.: 8-093-363-90-05;

8-048-735-92-07.

Дополнительную информацию о порядке и месте проведения технического обслуживания и ремонта можно получить в Единой службе технической поддержки и у организации-продавца

Генеральный дистрибьютор в РФ ООО «Ресанта».

117218, Москва, Внутренний проезд, д.8, стр. 4.

Тел. +7(495)318-0900, 318-1391, 318-1893, факс: 318-0557,

E-mail: electro@resanta.ru,

Web site: http://www.resanta.ru.

Представленная эксплуатационная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации. Все замечания и вопросы по поводу информации, приведенной в документации, направлять в ООО «Ресанта» по указанным адресу и телефонам.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Скважинный насос серии СН_________________________

№ _____________________________________________________________

признан годным для эксплуатации

Дата продажи _____________________

Я покупатель/представитель фирмы ________________________________

С условиями эксплуатации ознакомлен  _____________________________

Единая служба технической поддержки

г. Москва, Внутренний проезд, д.8, стр.4,

тел.: (495) 318-05-42, 318-05-57

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН            ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН             ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора     Описание дефекта, № прибора      Описание дефекта, № прибора

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

ОТК изготовителя	                  ОТК изготовителя                            ОТК изготовителя

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

М.П.			                  М.П.		                                      М.П.

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

Дорогой покупатель!

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Производитель устанавливает официальный срок службы на скважинные насосы 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации скважинного насоса “Вихрь” - 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• Изготовитель гарантирует работу насосной станции на протяжении одного года со дня продажи.

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований,

указанных в паспорте.

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной

пломбы (наклейки).

• Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы,

Даты продажи и подписи продавца.

• При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ           ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ             ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

Наименование мастерской              Наименование мастерской                 Наименование мастерской

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

М.П.			                 М.П.		                                     М.П.

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________