СОДЕРЖАНИЕ

Основные технические характеристики…………………………………………………3

Техника безопасности………………………………………………………………………3

Регулировка…………………………………………………………………………………..4

Чистка и обслуживание культиватора……………………………………………………4

Хранения………………………………………………………………………………………5

Обслуживание двигателя…………………………………………………………………..5

Возможные неисправности и способы их устранения…………………………………6

Сервис-центры………………………………………………………………………………..7

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | GLM-4.0 |
| --- | --- |
| Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
| Мощность, л.с. | 5,5 |
| Скорости | 1 вперед / 1 назад |
| Ширина обработки, см | 30-50-85 |
| Глубина обработки, см | 35 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию культиватора без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте культиватор только по его назначению – для обработки и рыхления почвы на садовых участках.

- Перед использованием культиватора внимательно изучите руководство по эксплуатации. При передаче устройства в третьи руки прилагайте к нему данное руководство.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с культиватором в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лицам, не достигшим совершеннолетия.

- Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.

- При работе с культиватором используйте средства защиты (защитные очки, перчатки, прочную обувь, облегающую одежду, наушники при длительной работе).

- Не дотрагивайтесь руками, ногами, а также одеждой до вращающихся фрез культиватора и элементов, подверженных нагреву (двигатель, глушитель, редуктор).

- Не работайте с культиватором на склоне, это увеличивает риск получения травм.

- Работать разрешено только вдали от открытых источников огня, искр. Курение во время работы запрещено.

- Запрещается вносить изменение в конструкцию устройства. А также использовать не оригинальные запасные части.

- Перед запуском проверьте надёжность соединений, затяжку болтов и гаек.

- Ремонт устройства должен осуществляться только в уполномоченном сервисном центре.

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка ограничителя

Глубина обработки определяется положением ограничителя (сошника) относительно кронштейна.

Ограничитель может быть установлен на несколько уровней глубины культивирования.

Регулировка опорных колёс

Колеса закреплены на культиваторе замком. Для изменения позиции потяните за замок и измените положение опорных колес до необходимого положения. Отпустите замок.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Все мероприятия по чистке и обслуживанию культиватора производятся при выключенном двигателе.

Чистка

После работы культиватор необходимо почистить. Прочистите фрезы, промойте водой и протрите ветошью. Запрещается использовать для очистки культиватора, и особенно редуктора, струю воды под давлением.

Отчистите двигатель щёткой или ветошью.

Замена масла

Внимание! Двигатель поставляется без бензина и масла.

- Слейте остатки топлива из бака.

- Слейте остатки масла из двигателя.

- Залейте новое масло.

- Проверьте уровень масла в двигателе.

Замена масла в редукторе не предусмотрена в течении всего срока использования культиватора.

ХРАНЕНИЕ

Внимание! Опасность взрыва при воспламенении паров бензина.

Если культиватор не планируется использовать более одного месяца или после окончания сезона следует:

- Слить бензин из топливного бака в канистру.

- Слить масло из картера двигателя.

- Очистить культиватор.

- Протереть металлические части масляной тканью.

- Вывернуть свечу зажигания.

- Залить в свечное отверстие немного машинного масла и, прикрыв отверстие, несколько раз медленно провернуть коленчатый вал двигателя, используя рукоятку шнура стартера.

- Установить свечу зажигания, не надевая колпачка высоковольтного кабеля к свече зажигания.

- Накрыть культиватор и поместить на ровную поверхность в сухое и чистое помещение.

Запрещается транспортировка и хранение двигателя с маслом не в горизонтальном положении.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

| Интервал | Перед каждым использованием | Каждые 25 часов работы | Каждые 50 часов работы | Ежегодно, при необходимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка уровня масла в двигателе |  |  |  |  |
| Замена масла в двигателе |  | * |  |  |
| Отчистка воздушного фильтра |  | ** |  |  |
| Чистка свечи зажигания и регулировка зазора |  |  |  |  |
| Регулировка толкателей клапана |  |  |  | *** |
| Удаление нагара с цилиндра, поршня |  |  |  | *** |

* Рекомендуется замена масла после 2 первых часов работы, далее каждые 10 часов.

** Если культиватор используется в очень пыльных условия, то необходимо прочищать воздушный фильтр раз в день или каждые 5 часов.

*** Производится в специализированном сервисном центре

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается | В топливном баке нет бензина | Залейте в бак чистый и свежий бензин |
|  | Старый бензин | Слейте старый и залейте в бак чистый и свежий бензин |
|  | Закрыт топливный кран | Открыть топливный кран |
|  | Высоковольтный провод не подсоединен к свече | Наденьте колпачок высоковольтного кабеля на свечу |
|  | Неправильное положение воздушной заслонки | Повернув рычаг закройте воздушную заслонку. |
| Двигатель работает неравномерно | Плохой контакт на свече зажигания | Надежно закрепите высоковольтный кабель |
|  | Плохой бензин, вода и грязь в топливной системе | Слейте старый и залейте в бак чистый и свежий бензин |
|  | Грязный воздушный фильтр | Очистить или заменить воздушный фильтр |
| Фрезы не вращаются | Фрезы блокированы камнями или крупными клубнями почвы | Заглушите двигатель, снимите контакт со свечи зажигания и освободите фрезы |
|  | Не отрегулирован трос сцепления | Отрегулируйте трос сцепления |
| Повышенная вибрация | Ослабли крепежи | Заглушите двигатель, снимите контакт со свечи зажигания и затяните все крепежные элементы |

Сервис-центры:

Единая служба технической поддержки

Тел.: (495) 318-05-42, 318-05-57

- Астрахань, ул. Латышева,7, тел.: (8512) 628-262.

- Белгород, ООО "Агроторгсервис", ул. Карачанская 399,

ТСЦ "уДачный", тел.: (4722) 587-277, 207-256.

- Владимир, ул. Безыменского, д. 56, (4922) 44-68-90

- Волгоград, проспект Ленина д.69 "А" офис 15.
тел.: 8(8442) 73-49-02; 8(8442) 72-83-15.

- Воронеж, ул. Острогожская, 73, (4732) 36-46-35

тел.: (4732) 47-00-50, 76-11-21

- Екатеринбург, ул. Самолетная, 53/А, ПТК "Белый тюльпан"
тел.: (343) 214-98-21, 213-64-30.

- Иркутск, ул. Челнокова, 46, оф. 36А, тел.: (3952) 50-57-32.

- Казань, Чуйкова, 15б, тел.: (843) 526-60-39.

- Калининград, ул. Мусоргского, 10, тел.: 8-909-775-16-45.

- Краснодар, "ЦК-Контакт", ул. Темрюкская, 58, тел.: (861) 222-54-86, 222-56-58

- Красноярск, ул. Северное шоссе, 17, тел.:(391) 293-56-69

- Курск, ООО "УПТК "Электрокомплект", ул. 3-я Кожевенная, 42, тел.:(4712) 50-29-50, 50-27-18, 50-16-49, 50-27-17.

- Липецк, ТК "Пульс", ул. Гайдара, 2Б, тел.:(4742)72-84-04, 24-00-58.

- Махачкала, ООО "Ресанта-Комакс", ул. Ярагского, 83 «а»,

тел.: (8722) 61-00-51.

- Москва, Внутренний проезд, д. 8, строение 4, тел.: (495) 318-05-57.

- Нефтеюганск, ул. Набережная, стр. 16/11, тел.: (3461) 22-77-43, 27-82-82.

- Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 6,

тел.: (831) 257-43-82, 257-04-61

- Новосибирск, ул.9-го Ноября,24, тел.: (383) 266-85-61, 206-15-48.

- Омск, ИП Мартюшев ТД "Электростиль", ул. 10 лет Октября, д.199, тел.:(3812)57-21-86, 36-83-05, 36-83-06.

- Пенза, ул. Измайлова, 17а, тел.: (8412) 660-188.

- Пермь, ул. Героев Хасана, 105, корп.70,
тел.: (342) 298-30-08.

- Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75,

тел.: (863) 269-27-14, 257-79-77.

- Рязань, ул. Зубкова, д. 18, к.6, тел.: (4912) 22-91-60

- Самара, ул. Мечникова, 1, тел.: (846) 977-73-04.

- Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 120, лит.Б
БЦ "Троицкое поле-2", тел.: (812) 495-41-59; 716-58-29; 973-30-15.

- Саратов, ул. Депутатская, д. 2, тел.: (8452) 557-938; 580-878.

- Сочи-Адлер, ул. Гастелло, д.40а.

тел.: 8(8622) 90-50-24; 8(901) 491-67-79.

- Тверь, ул. М. Буденного, д. 6А, оф. 1, (4822) 74-34-95

- Тула, Торховский проезд, д.4, (4872) 38-53-44

- Уфа, ул. Гурьевская, 3а, тел.: (347) 229-43-29.

- Челябинск, ул. Морская, д. 6, тел.: (351) 222-43-15, 222-43-16

- Ярославль, тутаевское шоссе д.2 стр.3, (4852) 58-99-42

- Казахстан, г. Алматы, Илийский тракт 37,
тел.: 8(727)239 91 54, тел 8(727)385-03-97.

- Украина, АРК,  г. Симферополь, 9 км Московского шоссе, база "WEST", тел.: 8 (0652) 713-681

- Украина, г. Одесса, ул. Дальницкая, 46, тел.: 8-093-363-90-05;

8-048-735-92-07.

Дополнительную информацию о порядке и месте проведения технического обслуживания и ремонта можно получить в Единой службе технической поддержки и у организации-продавца

Генеральный дистрибьютор в РФ ООО «Ресанта».

117218, Москва, Внутренний проезд, д.8, стр. 4.

Тел. +7(495)318-0900, 318-1391, 318-1893, факс: 318-0557,

E-mail: electro@resanta.ru,

Web site: http://www.resanta.ru.

Представленная эксплуатационная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации. Все замечания и вопросы по поводу информации, приведенной в документации, направлять в ООО «Ресанта» по указанным адресу и телефонам.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мотокультиватор “Huter” серии GMS _________________________

№ _____________________________________________________________

признана годной для эксплуатации

Дата продажи _____________________

Я покупатель/представитель фирмы ________________________________

С условиями эксплуатации ознакомлен  _____________________________

Сервис-центры:

Единая служба технической поддержки        www.resanta.ru

г. Москва, Внутренний проезд, д.8, стр.4,

тел.: (495) 318-05-42, 318-05-57

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                   ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                   ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора                    Описание дефекта, № прибора                     Описание дефекта, № прибора

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

ОТК изготовителя	                      ОТК изготовителя                              ОТК изготовителя

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

М.П.			                      М.П.		                                  М.П.

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

Дорогой покупатель!

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Компания производитель устанавливает официальный срок службы на мотокультиваторы 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мотокультиватора “Huter” - 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• Изготовитель гарантирует работу мотокультиватора на протяжении одного года со дня продажи.

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований,

указанных в паспорте.

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной

пломбы (наклейки).

• Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы,

Даты продажи и подписи продавца.

• При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ              ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ                ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

Наименование мастерской              Наименование мастерской                 Наименование мастерской

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

М.П.			                     М.П.		                                 М.П.

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________